## Slide 1
科展實作技能
3D建模與Tinkercad
列印專屬零件
主辦單位：國立臺灣科學教育館 ｜ 贊助單位：財團法人奇鋐教育基金會
https://web.phy.ntnu.edu.tw/~hongyi/education

## Slide 2
https://www.youtube.com/watch?v=cQG75f3OHcI

## Slide 3
「能自己做」
3D建模，是科展實作中重要的一把鑰匙
科展研究不只需要正確使用三用電表、天平…等器材蒐集數據，很多時候現成的零件也無法完全符合實驗需求。這時候，3D建模與列印能幫你把腦中的構想，變成量身訂做的固定座、外殼或機構零件。
3D建模
設計專屬零件，解決現成材料無法滿足的實驗需求
3D印表機
將數位模型製作成實體零件與
外殼

## Slide 4
科展中，3D建模能幫上什麼忙
感測器固定座
為光敏電阻、三用電表探棒等元件量身打造穩固的固定支架
實驗箱與外殼
設計密閉或透光外殼，保護電路並控制實驗環境變因
機構零件與齒輪
製作齒輪、連桿、卡榫等會動的機構元件，實現創意設計
教具與展示模型
將抽象原理做成實體模型，展示時更容易讓評審一目了然

## Slide 5
https://technews.tw/2026/07/05/3d-printed-diving-device-allows-cyber-cockroaches-operate-underwater-3-hours/
https://www.youtube.com/watch?v=kAtoRhxptZQ
https://www.youtube.com/watch?v=i2DY12qpJaE
https://www.gq.com.tw/article/style-story-3d%E5%88%97%E5%8D%B0-%E9%9E%8B%E6%AC%BE
https://www.youtube.com/watch?v=1n5hQQF_510

## Slide 6
常見3D建模軟體推薦與分類
從新手入門到專業商用，依用途挑選合適的工具
新手與教育入門
Tinkercad 完全免費的網頁版工具，用拖曳、組合幾何圖形建立模型，適合完全沒有概念的新手與3D列印初學者
SketchUp Free 具備網頁版，直覺且易上手，在建築、室內設計、景觀與基礎木工領域非常受歡迎
工業設計與參數化建模（CAD）
Fusion 360 由Autodesk開發，結合工業設計、機械工程與藝術造型，個人業餘使用有免費版，適合需要精確尺寸的產品設計
FreeCAD 免費且開源的參數化建模軟體，專為設計真實物件而打造，適合需要隨時返回修改尺寸的機械設計
藝術雕刻、動畫與特效
Blender 功能全面的免費開源軟體，從建模、雕刻、材質、動畫到渲染一應俱全，社群與資源最龐大
ZBrush 數位雕塑的行業標準，專為製作高複雜度、充滿細節的有機模型與角色雕塑而設計，廣泛用於遊戲與電影產業
專業動畫與建築（商業付費）
Maya／3ds Max Autodesk旗下的專業級軟體，廣泛應用於全球遊戲開發、電影視覺特效與高階動畫製作
8 / 14

## Slide 7
3D建模
把螢幕上的設計，變成看得到、摸得到的實體零件
3D建模是利用電腦軟體，在虛擬空間中設計出具有長、寬、高的立體物件。設計完成的模型可以匯出成通用格式（如STL檔），交由3D印表機一層一層堆疊列印，把螢幕上的設計變成看得見、摸得到的實體零件。
從設計到實體，只要四步
1
構思＋測量
2
電腦建模
3
匯出STL檔
4
切片列印
.stl是3D列印最通用的檔案格式，幾乎所有建模軟體與切片軟體都能互相支援。

## Slide 8
從構想到零件，四個步驟
先測量、後建模，避免做出尺寸不合的零件
1
測量與構思
測量實際需要固定或收納的元件尺寸，畫出草圖
›
2
建立3D模型
在建模軟體中畫出零件形狀，標註精確尺寸
›
3
匯出STL檔
將完成的模型匯出為STL等3D列印通用格式
›
4
切片與列印
用切片軟體設定列印參數，轉換成印表機看得懂的指令

## Slide 9
認識3D印表機的四個關鍵部位
採用「熔融沉積成型」（FDM）technology，一層一層堆疊出模型
噴頭（Nozzle）
加熱並擠出融化的線材，溫度約攝氏200度以上
熱床（Bed）
加熱底板，幫助第一層模型穩固附著、減少翹曲
線材（Filament）
常見為PLA，加熱融化後冷卻固化成型
層層堆疊
噴頭依照切片路徑，一層一層堆疊出完整模型
1. FDM（Fused Deposition Modeling）是最常見、也最適合入門的3D列印技術，設備與線材成本都相對親民。
2. 光固化列印：精細度非常高，對於公仔有優勢。缺點就是不好清理

## Slide 10
設計零件前，先想清楚這四件事
預留組裝公差
兩個要組合的零件間，建議預留0.2～0.3mm的間隙
注意最小壁厚
薄壁結構建議至少1.2mm以上，避免列印失敗或強度不足
考慮列印方向
懸空結構過多時需要支撐材料，設計時盡量減少懸空角度
先列印小樣測試
正式列印大型作品前，先印小尺寸測試模型是否合用

## Slide 11
列印常見問題與排除
列印物翹曲、邊角翹起怎麼辦？
檢查熱床溫度是否足夠，或加裝邊裙（skirt/brim）增加附著面積
列印出現細絲牽絲情形？
調降噴頭溫度，或在切片軟體中開啟「回抽」設定
第一層印不牢、容易脫落？
確認熱床有無異物或油漬，並重新校正噴頭與熱床的間距
模型某處強度不足容易斷？
增加該處壁厚，或調整列印方向讓受力方向與列印紋理一致

## Slide 12
列印安全須知
操作3D印表機，安全永遠優先
噴頭高溫勿觸碰
列印中與剛列印完成時，噴頭溫度可能超過攝氏200度
保持空間通風
列印時線材受熱可能產生氣味微粒，建議在通風處操作
取件使用工具輔助
使用刮刀或鑷子取下模型，避免徒手觸碰高溫熱床
列印中不離開太久
初次列印或長時間列印時，建議適時查看，避免意外發生
12 / 13

## Slide 13
器材操作 ＋ 3D建模，五個重點整理
動手設計前，先實際測量需要搭配的器材或元件尺寸
新手可從Tinkercad入門，熟悉後再挑戰Fusion 360等進階軟體
設計組裝零件時，記得預留公差，避免印出來卡不進去
列印前先用小尺寸模型測試，確認設計無誤再印正式作品
操作3D印表機全程留意高溫部位，保持環境通風
從量測到建模，讓你的科展作品更專業、更有說服力。

## Slide 14
3D建模入門系列
Tinkercad 建模入門
免費、好上手的積木式3D設計工具
1 / 12
主辦單位：國立臺灣科學教育館 ｜ 贊助單位：財團法人奇鋐教育基金會
國立臺南一中
呂健嘉

## Slide 15
Tinkercad
Autodesk推出的免費線上3D設計工具，是入門3D建模的最佳起點
Tinkercad是由Autodesk開發的免費瀏覽器3D設計軟體，操作方式就像堆疊積木一樣：把基本形狀拖曳到工作平面上，透過移動、旋轉、相加、相減，就能組合出各種零件與模型。因為完全不需要安裝軟體、操作介面簡單直覺，是全世界許多學校用來入門3D建模與3D列印的第一選擇。
免費好上手
瀏覽器就能使用，不需安裝任何軟體
積木式建模
用基本形狀堆疊、相減，像玩積木一樣完成設計
直接匯出列印
完成的模型可一鍵匯出STL，交給3D印表機列印
資源豐富
內建大量範例與社群分享的免費模型可以參考、修改

## Slide 16
1
滾輪(轉)
放大與縮小
2
滾輪(壓)
水平(左右)移動
3
右鍵
旋轉
4
左鍵
物體選擇
Shift：連續選取，避免框選到不要的物件
用滑鼠操控3D視角
左鍵
LEFT CLICK
選取物件、拖曳形狀，也能框選多個物件
右鍵
RIGHT CLICK
按住拖曳可旋轉視角，觀察模型不同角度
滾輪
SCROLL WHEEL
前後滾動可放大、縮小畫面視角
1
2
3
4

## Slide 17
認識操作介面的四個區域
1
工作平面（Workplane）
灰色網格區域，所有物件都放置在這個虛擬平面上
2
形狀面板
畫面右側，提供基本幾何形狀、字型、圖案等可拖曳元件
3
視角操作區
畫面右上角的方塊，用來旋轉、切換觀察模型的角度
4
編輯工具列
上方工具列，提供對齊、群組、鏡像等常用編輯功能
1
2
3
選擇單一物體專心處理
3
4

## Slide 18
從基本形狀開始堆疊
形狀面板中最常用的幾種幾何形狀
立方體
最基本的實心形狀，可調整長寬高
圓柱體
常用來製作圓孔、軸心或圓形零件
圓錐／稜錐
適合製作漸縮造型或指示標記
多邊形體
六角形、星形等特殊截面的柱狀形狀
小提醒：形狀分為「實心」與「洞」兩種屬性，洞形狀專門用來挖空實心物件，本身不會被列印出來。

## Slide 19
四個天天都會用到的工具
移動（Move）
拖曳物件或用方向鍵，沿X、Y、Z軸精確移動位置
旋轉（Rotate）
點選物件上的旋轉箭頭，以15度為單位調整角度
縮放（Scale）
拖曳物件角落的白色控制點，調整長寬高尺寸
群組（Group）
選取多個物件後群組，合併成單一個實體形狀

## Slide 22
「實心」減去「洞」，等於挖空的模型
這是Tinkercad做出孔洞、卡榫最核心的技巧
實心方塊
－
洞（圓柱）
＝
挖洞後的方塊
只要把「洞」形狀疊放在想要挖空的位置，選取兩者後按下群組，Tinkercad就會自動運算出兩者相減後的結果。

## Slide 23
動手挖一個洞，四個步驟
掌握這個技巧，就能做出各種孔洞與卡榫
1
放置實心形狀
先拖曳出想要的主要形狀，作為模型的實心本體
›
2
疊上洞形狀
再拖曳一個形狀，並在檢查器將其屬性設為「洞」（Hole）
›
3
對齊挖洞位置
用對齊工具，讓洞形狀精確對齊要挖空的位置
›
4
全選並群組
選取實心與洞形狀後群組，就能挖出想要的孔洞或凹槽

## Slide 24
<<動手練習：筆筒>>

## Slide 25
<<動手練習：鑰匙圈>>

## Slide 26
<<回家作業：馬克杯>>

## Slide 27
怎麼做出剛剛好的尺寸
點擊尺寸數字直接輸入
點選物件上顯示的長寬高數字，可直接輸入精確數值
開啟尺規（Ruler）
從形狀面板拖出尺規，能標示物件間的精確距離
善用對齊工具
多個物件選取後點選對齊，可讓邊緣或中心精確對齊
調整網格靠齊單位
可調整工作平面的靠齊間距，方便抓取整數尺寸

## Slide 28
從草稿到STL檔，四個步驟
養成好習慣，設計流程更順暢
1
構思與草稿
想清楚要做什麼零件，最好先量測實際需要搭配的尺寸
›
2
堆疊基本形狀
用立方體、圓柱體等基本形狀組合出模型的大致輪廓
›
3
群組與挖洞
利用實心與洞形狀的組合，做出孔洞、卡榫等細節
›
4
匯出STL檔
確認模型無誤後，從選單匯出為STL等3D列印格式

## Slide 29
五個讓你更順手的小技巧
按住Shift鍵可以等比例縮放物件，避免形狀變形
複製物件用Ctrl+C、Ctrl+V，貼上後可再用方向鍵微調位置
使用「洞」屬性的形狀不會被列印出來，只用來挖空實心物件
群組前務必再三確認位置，群組後的物件較難單獨微調內部形狀
定期使用「另存新版本」，避免修改到一半的設計不小心遺失

## Slide 30
延伸學習資源
Tinkercad官方學習中心
tinkercad.com/learn，提供官方互動式教學課程
教學影片播放清單
YouTube上有完整的中文Tinkercad系列教學影片
Thingiverse範例模型
下載他人分享的模型，匯入Tinkercad練習修改
教學參考中文Tinkercad入門教學播放清單製作，建議搭配影片跟著操作練習效果更佳。

## Slide 31
Tinkercad入門，記住這五件事
建模就像堆積木：拖曳基本形狀，透過相加、相減組合成模型
移動、旋轉、縮放、群組，是最常用的四個基本工具
「洞」形狀專門用來挖空實心物件，本身不會被列印出來
點擊尺寸數字可直接輸入精確數值，做出剛剛好的零件
設計完成後匯出STL檔，就能交給切片軟體準備列印
多動手練習，是學會3D建模最快的捷徑。